## Slide 1
Ruhr TurtleBot Competition
  Marco Kathage, Hendrik Reuling und Sören Schütze

## Slide 2
Agenda
Zusätzliche Pakete
Time-of-Flight-Sensoren
Nutzung der Kamera zur Hinderniserkennung
Ausblick und Verbesserungen

## Slide 3
Zusätzliche Pakete
teb_local_planner
    Besser einstellbar
    Bessere Verfolgung des globalen Plans
cmd_vel_mux
    Priorisieren von velocity nodes
    z.B. Navigation, Joystick, Skripte
    Auf cmd_vel übertragen
rqt_reconfigure
    Live Änderung von Parametern
    Übersicht aller Parameter

## Slide 4
Time-of-Flight-Sensoren
Problem: Sensor erkennt manchmal Objekte, die nicht da sind
    Liegt wahrscheinlich an anderer Lichtquelle oder Reflektion
    Führt dazu, dass Costmap nicht mehr stimmt, bzw. Wege versperrt werden
Lösungsansatz 1:
    Werte mitteln
    Vor Hindernis anhalten, ggf. Rückwärtsfahren und seitlich wegfahren
    Eintragen des Hindernisses in die Costmap
    Clearing über Skript
    Durch Clearing wurde das Problem mit nicht vorhandenen Hindernissen behoben
    Clearing führte manchmal zum falschen Global Path
    Hohe Anzahl an Werten für Mittelung -> Hindernisse zu spät erkannt
    Umfahren des Hindernisses manchmal nicht schnell genug -> Clearing

## Slide 5
Time-of-Flight-Sensoren
Lösungsansatz 2:
    Mithilfe vom Abstand Lineare- und Winkelgeschwindigkeit regeln
    Navigationssignal überschreiben
    Clearing kann durch Lidar in der Costmap erfolgen
    Hindernisse werden nicht mehr in Costmap gezeichnet
    Roboter wird bei Störungen nur noch leicht vom globalen Weg abgebracht
    Hindernisse sollten im Optimalfall beidseitig umfahren werden können

## Slide 6
Nutzung der Kamera zur Hinderniserkennung
Idee: Kantenerkennung von OpenCV nutzen
    Hough Line Transform Algorithmus
Näheste Kante wird in Costmap eingetragen
Pixelposition in Koordinaten umrechnen:
    Objekt an bekannte Position stellen und Pixelwert ausgeben lassen
    In X- und Y- Richtung
    Regression mit Minitab
    Ergebnis: zwei Umrechnungsformeln
Probleme:
    Kamerawinkel darf sich nicht ändern
    Hohe Rechenleistung für Bildübertragung -> Hindernisse zu spät erkannt
    Aufgeklebte Linien werden auch erkannt

## Slide 7
Ausblick und Verbesserungen
Kamera mit anderer Auflösung optimieren
    Kalibrierung relativ aufwendig
"globale Punktewolke" als zweiten Layer nutzen
    Es werden nicht nur das aktuell erkannte Hindernis, sondern auch die x letzten gepublished
    Clearing des Lasers kann aktiviert bleiben
    Weiter entfernte Hindernisse können manuel aus der Wolke entfernt werden
    Umrechnen der Position erforderlich, Punkte beziehen sich immer auf den Roboter

## Slide 8
Marco Kathage Hendrik Reuling Sören Schütze
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Notes: Marco